### Устройство для фиксации и окраски мазков крови – УФОМК-02

| № | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра, заданные по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие (отказное письмо ВНИИС) |
| 1.3 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантийное сервисное обслуживание | Не менее 1 года |
| 1.5 | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2020 года | Наличие |
| 1.6 | Сертификат соответствия таможенного союза | Наличие |
| 2. Основные параметры |
| 2.1 | Тип изделия | Устройство (ручное) для фиксации и окраски мазков |
| 2.2 | Открытая система | Наличие |
| 2.3 | Вид обработки предметных стекол | Групповой (стекла размещаются в штативах) |
| 2.4 | Расположение стекол в штативе | Горизонтальное / Вертикальное |
| 2.5 | Количество позиций для стёкол в штативе | Не менее 20 |
| 2.6 | Размеры предметных стекол | 26 х 76 ± 1,0 мм |
| 2.7 | Возможность применения отечественных стекол (толщина 1-2 мм) | Наличие |
| 2.8 | Количество штативов в комплекте | Не менее 4 |
| 2.9 | Количество ванн с крышками | Не менее 4 |
| 2.10 | Количество программируемых таймеров (не менее) | Не менее 5 |
| 2.11 | Программируемый таймер тепловентилятора камеры сушки | Наличие |
| 2.12 | Дискретность установки таймеров | 1 мин |
| 2.13 | Временной диапазон программируемых таймеров | от 1 мин до 10 часов |
| 2.14 | Время сушки стекол | Не более 5 мин |
| 2.15 | Сменный воздушный фильтр камеры сушки (предотвращение загрязнения мазков пылью) | Наличие |
| 2.16 | Управление и программирование | Микропроцессорное |
| 2.17 | Отображение состояния таймеров при работе | Четырехстрочный символьный ЖКИ |
| 2.18 | Функция подсказок на экране | Наличие |
| 2.19 | Светодиодная индикация состояния камеры сушки | Наличие |
| 2.20 | Звуковая сигнализация остановки отсчета таймеров | Наличие |